弥勒羚羊能源有限公司智能称重系统

方案文件

报价编 号：智能ZNCZ2022-11-901

项目名称：

单位：云南奔牛衡器有限公司

设计联系人：吴刚

电话：13529220089

2023年2月22日

目录

一、 防作弊无人过磅简介	1

（一） 自动汽车衡称重系统设计原始依据	1

（二） 车辆智能称重系统建设目标	2

二、 车辆智能系统概述	2

（一） 车辆智能称重系统划分	2

（二） 车辆智能称重系统工作流程	3

三、 车辆智能系统详细设计	4

（一） 智能排队叫号子系统排队叫号机	4

（二） 车牌识别系统	4

（三） 大屏幕	7

（四） 光电感应检测子系统	7

（五） 图像抓拍与视频监控子系统	9

（六） 红绿灯道闸控制子系统	11

（七） 交通灯（车辆指示）。	11

（八） 语音子系统	12

（九） 上位机称重管理子系统	13

四、 售后保修服务承诺；	18

# 防作弊无人过磅简介

## 自动汽车衡称重系统设计原始依据

基于物联网的概念，我们研发了称重管理系统。系统采用了当下流行的自动排队系统技术、车牌识别技术等、完成了车辆的身份认证；车牌识别自动称重，车辆载重、车辆皮重历史数据分析，实现了对物资称重环节有效监督和控制，起到了预防作弊、提高称重信息可信度和准确度的作用。是集自动语音指挥系统、称重图像即时抓拍系统、红绿灯控制系统、防作弊系统、道闸控制系统、远程监管系统于一身的智能称重管理系统。在称重的整个过程里做到计量数据自动可靠采集、毛皮重自动判别、自动指挥、自动排队、自动处理、自动控制，最大限度的降低人工操作所带来的弊端和工作强度，提高了系统的信息化、自动化程度。对于管理部门，可以通过系统中的汇总报表了解当前的生产及物流状况；对于财务结算部门，则可以拿到清晰又准确的结算报表；仓管部门则可以了解到自己的收、发货物的情况等。这些报表数据是随时可以查阅的，因此它也加强了管理上的一致性，缩短了决策者对生产的响应时间，提高了管理效率，降低了运行成本，促进了企业信息化管理。

## 车辆智能称重系统建设目标

方案书根据上述设计原始依据，设计单台套汽车衡系统总体布置如下：

- 红绿灯：提示正常车辆过磅，防止错误车辆上磅干扰正常过磅，检修时提示不许上磅；

- 道闸：实现一车一杆控制车流；

- 车牌识别摄像头：读取车牌与系统内信息比对。

- 摄像机：实现车头车尾监控及抓拍；

- 大屏幕：显示重量信息；

- 打印机：针式打印机；

- 电气控制柜：采用高端电气元件，内含PLC、串口服务器等；

- 控制计算机：采用、工业控制计算机性能更加稳定；

- 光电开关：对车辆位置定位，防作弊；

- 语音设备：电脑语音提示、磅房喊话。

- 排队显示大屏幕、用于显示排队和叫号信息。

- 语言叫号音柱。用于对驾驶员呼叫排队好。

注：硬盘录像机未在上图表示（该部分设备布置在磅房内），硬盘录像机只在需要录像监控时候采用；电气控制柜、控制计算机为逻辑控制及上位机管理所必须。

# 车辆智能系统概述

## 车辆智能称重系统划分

车辆智能称重系统按功能性划分，可分为如下几个子系统：

- 排队叫号系统

- 光电感应检测子系统

- 车牌识别子系统

- 图像抓拍与视频监控子系统

- 红绿灯道闸控制子系统

- 语音子系统

- 上位机称重管理子系统

## 车辆智能称重系统工作流程

车辆进厂：

- 车辆进厂首先到排队机处登记来车信息，等待叫号；

- 车辆准备过磅(交通灯绿灯，1号、2号道闸均为关状态)。

- 车牌识别摄像机提取车牌号，并比对，确认信息一致，道闸打开；

- 车辆上磅停在光栅范围之内；

- 系统保存重量同时自动抓拍图片，具体几张根据摄像头数量定，保存完成语音播报车牌号及重量信息等；

- 称重完成出口道闸杆抬起，等车辆完全通过道闸后，出口道闸栏杆自动放下，同时交通灯红灯变绿灯，提示后序车辆跟进。

- 系统全程录像。

车辆出厂：

- 车辆开到识别区，准备过磅(交通灯绿灯，1号、2号道闸均为关状态)。

- 车牌识别摄像机提取车牌号，并比对，确认信息一致，道闸打开；

4.	车辆上磅停在光栅范围之内；

5.	系统保存重量同时自动抓拍图片，具体几张根据摄像头数量定，保存完成语音播报车牌号及重量信息等；并通知排队车辆放行一张车入厂过磅装货。

6. 称重完成出口道闸杆抬起，等车辆完全通过道闸后，出口道闸栏杆自动放下，同时交通灯红灯变绿灯，提示后序车辆跟进。

7、系统全程录像。

# 车辆智能系统详细设计

## 智能排队叫号子系统排队叫号机

包括叫号功放、音柱、服务器.

## 车牌识别系统

| 范畴 | 项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 识别 算法 | 抓拍率 | >99.9% |
|  | 识别率 | >99.8% （典型车牌） |
|  | 适应车速 | 0-40公里/小时 |
|  | 车牌识别类型 | 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使 馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等 |
|  | 车牌识别特征 | 号码、颜色、类型、宽度 |
|  | 车牌防伪 | 支持异常车牌（手机拍照、打印）告警 |
|  | 无牌车触发 | 支持无牌车视频触发 |
|  | 车标识别 | 支持主流121种车标识别 |
|  |  | 支持2100多种主流车款识别 |
|  | 车型识别 | 支持主流车型识别 |
|  | 车身颜色识别 | 支持主流车身颜色识别 |
|  | 车牌白名单 | 支持精准、智能模糊匹配白名单车牌规则 |
|  | 智能校准 | 支持精准或以通配符的方式，智能校准车牌号及车牌类型及颜色 |
| 成像 | 基本配置 | 内嵌VZ智能ISP算法 智能优化调光算法，复杂场景智能适应 基本参数（亮度/对比度/饱和度/清晰度/图像翻转/曝光时间等）可单独设置 |
| 视音 | 视频压缩标准 | H.264/H.265 |

| 频 | 视频分辨率 | 640*360、 704*576、 1280*720、 1920*1080、 2304*1296 |
| --- | --- | --- |
|  | 压缩输出码率 | 512Kbps~5000Kbps |
|  | 帧率 | 1~25 帧，默认 25 帧(2304*1296) |
|  | 音频编码 | G.711/AAC； |
|  | 语音对讲 | 支持云、本地双向语音对讲 |
| 通讯 | 通讯协议 | SDK、ONVIF、HTTP、MQTK RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、NTP |
|  | FTP上传图片 | 支持，通过FTP上传抓拍图片至服务器 |
|  | VPN虚拟专网 | 支持通过OpenVPN组建虚拟专网 |
|  | HTTP推送 | 支持，支持上传识别结果、离线重传 |
|  | MQTT推送 | 支持，支持上传识别结果、离线重传 |
|  | 动态域名 | 支持对接3322动态域名服务 |
|  | UPNP端口映射 | 支持，自动映射HTTP/RSTP通讯端口 |
| 组网＜ | 脱机组网 | 无需上位机或服务器，相机间自动实现运营组网 |
|  | 脱机收费 | 提供按车型、时长、次数、时段、阶梯等设置计费规则的接口 |
|  | 停车场管理 | 支持建立多个停车场，对多台相机进行场景化管理 |
|  | 黑白名单 | 配合策略满足车辆分级管理 |
|  | N相辅相机 | 同一出/入口可以添加W4台辅助相机 |
|  | 屏显协议 | 支持对接主流品牌的LED屏显，输出识别、计费结果 |
|  | 音频输出 | 支持外接喇叭播报识别'计费结果 |
| 管理 | 管理协议 | PC\移动端管理、PC管理工具、SDK开发包、HTTP推送 |
|  | 云管理 | 远程管理单台相机、通过账号集中管理多台相机、支持云SDK开发管理平台 |
| *表示后续可通过版本更新支持 |

## 大屏幕

CL- 7寸普通型

产品介绍：

远距离观察称重结果，可作为称重装置的辅助显示器。

与计算机连接，作为系统的辅助显示器。（计算机的输出格式须配套）

称重仪表须配置相应的通讯接口。

基本功能：

动态扫描锁存技术。

超高亮度数码块，特制的光学滤波薄膜，视角范围大。

显示系统或仪表输出的毛重、净重。

## 光电感应检测子系统

光电感应检测子系统负责对车辆是否完全到秤台上的判断，车辆还没有进入秤台之前，光电开关一直处在入光状态，当汽车进入汽车衡的过程中，光电开关发射端与反光板之间被遮挡，此时，汽车正在上磅，当这对光电开关重新连通的时候，并且两对光电开关同时是入光状态，此时判断汽车已经完全在秤台上，此时可进行计量，否则是无法计量的。

光电感应检测子系统采用四光束红外幕栏。

光幕立于秤台前方左右侧，成对安装，分别为红外线的发射和接受器件。光幕外罩为不锈钢材质高度约1.2m，保证各种车辆通过时均能准确检测到车辆分离信号。

技术参数：

| 型号 | CG_ID04A10_L |
| --- | --- |
| 有效高度 | 1210mm |
| 最小分辨率 | 38.1mm（确保准确判断拖挂车） |
| 防护等级 | IP65 |
| 电源 | 12VDC |
| 最大功率 | 12W |
| 光束数目 | 4束 |
| 光束扫描时间 | 4.8ms |
| 有效工作距离 | ≥6000mm |
| 使用温度 | -25℃～+55℃ |
| 相对湿度 | ≤95％RH，不冷凝 |

对于现在车辆不完全上秤台的作弊手段。主要有下面几种情况：

重车（空车）后轮不完全上衡

- 重车（空车）前轮不完全上衡

- 空车称重时（重车称重时）后面的车前轮非法轧上

- 空车称重时（重车称重时）前面的车后轮非法轧上

以上四种情况均可导致最终的净重数值变小或变大。后果是十分严重的。

工作过程如下：

(系统状态。光电开关在没有过车的情况下，处于连接的状态。

(开车上磅。当装在秤台进口的一对光电开关在通路情况下，突然被断开，表明车辆已经开始上秤台，当断开的光电开关重新连通，同时出口的光电开关也处在连通状态，则车已经完全开上磅。

(计量状态。当两对光电开关都处在接通的时候，此时车已经完全开上汽车衡，则可以进行计量。

(计量完毕。当装在汽车衡出口的光电开关断开，并且汽车衡的仪表重量数据在减少，当仪表数据减少到零，并且两对光电开关重新连通的时候。计量完毕。

## 图像抓拍与视频监控子系统

设置监控系统，以防止舞弊行为。监控系统可独立在称重系统之外，也可与称重管理软件结合在一起；视频采集监控系统要求：在每台秤旁安装2路或以上摄像监控系统，一路安装在秤前方，监视车辆的前方（车头部分）情况；一路安装在秤后面，监视车辆后面（车尾部分）情况；2路监视信号除了进入监视器(集中显示)进行实时监控以外，还将信号送入计算机，以便车过磅时进行图像抓拍，并将图像保存在数据库服务器中，在相关部门进行称重数据查询时也能查看到对应的抓拍图片。

每台摄像机的监控信号通过交换机分别连接到计算机和硬盘录像机。

监控系统集中控制切换装置（主机）采用高集成度视频矩阵交换芯片，通道之间相互隔离，布置各路视频信号不会相互干扰；在操作键盘上可进行系统设置、编程、切换及现场控制；经编程的摄像机切换序列或成组切换摄像机组，可在任意时间调用到监视器上显示。

对图像拍摄系统流程来讲主要有三个步骤，分别是准备拍摄、图片拍摄、图片存储。

(准备拍摄：因为从图像拍摄系统的逻辑分析以及系统中硬件的架设位置决定了图像不能同时传送到计算机上，就要求先送到的图像先进入计算机，后到达的图像则需要排队等候。当汽车一进入地磅，光电开关被打开的情况下，则摄像机就进入拍照的准备。

(图片拍照：当光电开关判断汽车已经完全上磅以后，计算机启动摄像机进行图片的拍摄。

(图片压缩存储：摄像机可以拍摄到车辆前后的图像，这两个图片先后送入到计算机系统中，进行压缩和存储。生成的结果作车辆在地磅上的最终结果。

摄像抓拍功能，采集的图像可以根据数据筛选查看，一目了然。

功能特性：

·最高分辨率可达1280×960@ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像

·采用ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率

·码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求

·支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加

·支持OSD颜色自选

·高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米

·支持smart IR，防止夜间红外过曝

·ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控

·支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储

·支持轻存储功能，设备SD卡录像时对无运动的监控场景，自动降低帧率和码率，达到节省存储空间的效果

·拥有状态指示灯，判断摄像机工作状态

·支持日夜两套参数独立配置

·支持3D数字降噪,支持数字宽动态

·支持三码流,支持手机监控

·支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境

·功能齐全:心跳,镜像等

·支持多种智能报警功能

·支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析

·支持GB28181接入,支持EHOME平台接入,支持EZVIZ平台接入

·支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试

·支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书

·支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示

·符合IP67级防尘防水设计,可靠性高

## 红绿灯道闸控制子系统

4.5.1 功能描述

红绿灯道闸控制子子系统主要是接收时序控制子系统的指令，控制红绿灯的切换及道闸栏杆的升降，达到指示车辆放行的目的。

4.5.2 自动拦杆机

选用自动栏杆机，TAB系列智能道闸汇集近十年行业经验，精心设计，采用全数控设备和模具生产。其结构精炼、外形大方、运行平稳、工作可靠，性价比极高，堪称行业经典。广泛用于路桥收费系统和小区停车管理系统。

- 自动道闸的栏杆的材质选用高强度铝合金，并带有反光条；

- 闸杆高效节能、低噪音，起落平稳无颤动；

- 寿命长，不低于500万次的平均无故障使用次数以及不低于1000万次的起落使用寿命；

- 闸杆长度可根据客户需要任意配备；

- 电动、手动、操作方便；

- 具备防砸车、防伤人的功能；

- 可与各种控制设置联网实现智能控制；

- 装置先进的平衡机构，可使闸杆任意点平衡；

- 故障时可手动下杆，亦可锁定手动功能；

- 结构合理，维护方便；

- 特殊设计的连杆传动机构，使闸杆慢起动、快运行、慢停止，排除了闸杆在运行中带来的抖动；

- 特殊设计的连杆传动机构，始终使闸杆90°运行；

- 驱动机构设计有智能过热保护装置，在频繁使用下，当电机温度升到140°时，系统自动停止工作。当电机温度降到80°时，系统又自动恢复工作。

- 机芯采用了光电限位开关和机械限位开关双重保护。

## 交通灯（车辆指示）。

产品特点：

- 信号灯可以自动调光

- 灯具采用晶元芯片，高亮度LED灯珠

- 整灯低功耗

- 灯芯视角大，醒目

- 灯具使用寿命长

- 结构新颖，外形美观

- 灯组多重密封、防水等级IP65以上

- 透镜独特的光学设计，色度均匀

- 拥有多项国家专利

- 产品设计生产符合GB-14887-2011国际有关标准

## 语音子系统

功能参数：

- 全金属外壳，户外防风防雨，坚固耐用，易于识别；

- 单键呼叫，双向对讲广播；

- 终端内置扬声器和话筒眯头，免提通话和接收广播；

- 有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由；

- 公共广播功能，可定时打铃分组、全局播放背景音乐；

- 带有远程 输入功能，可远程控制门禁、灯光等外设；

- 以太网传输可实现跨路由，跨网段传输。

## 上位机称重管理子系统

### 无人值守称重管理系统

系统概述:

当前配有电子汽车衡的企业，对货物重量的检测和结算时的依据就是我们所信赖的电子汽车衡称重设备所显示出来的重量数值，但是无论是领导者或者管理员很多时候都忽略了电子汽车衡所存在的隐患，比如：每天大量的手工填单使计算工作极易发生错误，车辆在上磅的过程中不规则的上磅方法改变称重数值，不同的车辆调换牌照或同一辆车重复上磅称重，车辆拉运非规定拉运的货物，更严重的还有内外勾结造假票及使用地磅遥控器改变称重数值等等。对于这些隐患很多领导者与管理员并不知道，有时即使知道也不好及时发现和控制，久而久之，无形中就给企业造成了巨大的经济损失。

针对以上问题从实际出发，研发了无人值守称重管理系统，系统的最大特点在于“无人值守”， 可以有效的防止各种作弊行为，结合监控和网络系统领导可以实时了解监控录像图像和过磅信息。

功能特点:

C/S版（客户端/服务器）管理软件

系统采用C/S版管理软件。采用C/S版管理软件，使数据在磅秤间共享，才能够实现以下功能：第一，可以实现联网操作，从一个磅进厂，从任意一个磅出厂；第二，软件扩展性好，方便增加联网磅数，适应以后企业发展；第三，方便领导查询，为领导提供实时的查询、管理等功能；

·用户权限功能

采用多用户级别操作权限设计，由系统管理员分配其他用户的用户级别和操作权限，系统管理员由企业指定，可以查看和管理所有数据，同时创建分配各用户的操作权限并设置密码。其他用户分别管理如参数设置、称重操作、数据维护、数据查询、统计报表等功能模块。

·使用IC卡或者RFID电子标签真正实现无人值守功能

给客户发放IC卡，一车一卡，通过读写IC卡实现客户信息自动录入存储。对于进厂的车辆，由门岗给其发放IC卡（或电子标签），车辆过磅时，通过读写IC卡（或电子标签）自动录入物资信息（物资名称、种类、规格等）即可实现称重。

·称重点交通管理的实现

称重点交通控制采用I/O板卡用电脑输出进行控制，本系统控制的外围交通设备包括光电对射开关、道闸、红绿交通灯。按照称重的流程，软件正确的对称重交通的信号进行控制。

·视频监控

在系统中，可以集成视频监控功能。在地磅的前后分别安装1台摄像机，能够对进出的车辆进行监控，主要目的是能够监控车辆的车牌。另外在地磅的上方还需要安装一个摄像机，对进出车辆的装载情况进行监控，主要用于观察称重车辆车箱的装货情况。

以上监控内容，领导可以通过网络随时进行监看。同时可以存储在硬盘录像机中，在需要的时候，再找回来进行查看。

·集成红外监控

在地磅的四个边角处分别安装红外探测仪，能够检测车辆的轮胎是否超出地磅的边界，当超出边界时能够及时报警。该功能应与称重软件实现联动，一旦红外被遮挡，就暂停称重。

·集成电动道闸

在磅秤的进磅口处设有电动栏杆，以及车道控制器等设备。以实现有次序的过车称重。

·集成语音系统：在磅房处设有音响，司机可以通过语音系统和后端监控人员进行对话。

·磅单自动打印：系统集成POS打印机，称重完成磅单自动打印，司机即时撕取磅单。

称重管理系统主界面截图如下：

### 关于数据接口说明

称重管理软件与ERP接口的说明

一、数据库接口：

目前我公司主要使用的方式有两种：

1、把称重管理软件的数据库过磅数据表提供给ERP软件公司，让ERP软件能实时读取称重管理软件过磅的称重数据，完成称重数据的共享。

2、ERP软件公司在ERP软件的数据库中添加一张我公司要求的称重信息数据表，称重管理软件把过磅数据实时写入ERP软件称重信息数据表中，完成称重数据的共享。

公司建议使用第一种方式提供接口完成称重信息数据共享。

### 数据上传子系统

◎ 工作原理

地磅房和操作室的称重系统采用C/S架构，链接同一SQL Server数据库服务器，从而实现称重数据的共享。在数据库服务器上直接布署Web服务程序，销售部、财务部既可通过企业内部网络访问服务器上发布的Web查询程序以浏览数据库服务器中的信息，也可通过Internet进行公网上的远程访问，前提是数据库服务器拥有在公网可识别的独立IP。

系统拓扑图：

◎ 应用场合

1、称重点和控制室分布在不同地方,需要配合进行称重过磅的情况；

2、管理者在外办公，需实时查看称重数据以及监控过磅现场情况；

◎系统构架

C/ S 结构的部分主要用于实现称重现场的控制、客户端数据的维护和汇总以及报表的 输出等功能。

各功能模块实现如下:

1 仪表数据采集的实现

仪表数据采集采用仪表网口传输进行采集称重数据，使得地磅房与操作室都能够进行称重过磅的操作。

2 操作日志管理

称重数据被修改过后保存修改的记录到日志里，以便查询数据是否被改，体现出数据的真实性。

3 用户权限设计

采用多用户级别操作权限设计，由系统管理员分配其他用户的用户级别和操作权限，系统管理员由企业指定，可以查看和管理所有数据，同时创建分配各用户的操作权限并设置密码。其他用户分别管理如参数设置、称重操作、数据维护、数据查询、统计报表等功能模块。

4 相关数据查询及维护的实现

用户可以组合各种条件对称重数据进行查询，并依据指定的用户权限，对相关的车辆预置信息、称重数据等进行新增、修改和删除。

5 统计报表的实现

有统计报表权限的用户能够指定任意时间段进行日、月、年报表的统计，可以按不同的统计方式进行统计，并打印报表。

B/ S 结构的部分主要用于实现企业主管对称重过程信息及物资情况的动态浏览及相关数据 的打印。各功能模块实现如下:

称重数据查询模块：

通过有权限的用户登录web管理端管理平台能够实时查看过磅记录，能对过磅记录进行分类查询查看。

报表查询统计模块：

能按日、月、年对称重记录进行分类统计生成相应报表，统计过磅总体情况。

Web网络称重记录查询端

Web网络称重记录查询端是基于BS构架，用于与网络标准版过磅软件相链接，多点的过磅记录汇总于一个数据库服务器，在该服务器上部署网络称重记录查询端软件，可在任何能够可靠网络连接的地方可以查询到各过磅点的称重记录。

# 售后保修服务承诺；

云南奔牛衡器有限公司售后制度

首先感谢选择云南奔牛衡器有限公司提供的衡器产品，在质保期内，因设备在设计、制造、安装的缺陷而引起的设备故障所发生的一切费用，均由奔牛公司承担。

一、三个百分百

1.服务热线：0871-63309999

百分百为您全天侯开通；

2.百分百上门服务；

3.百分百为您提供技术咨询和答疑；

二、四个保证

1.售后服务电话24小时保证接听记录；

2.保修期内出现质量问题保修保换；

3.保修期外出现质量问题保修保调试；

4.售后服务人员12小时保到现场。

三、十个免费

1.两年年内非人为因素和不可抗力产生的问题，实行免费保修；

2.免费提供现场指导安装调试；

3.免费提供基础指导；

4.配件免收送货上门费；

5.免费为用户提供称重方案设计；

6.免费产品调试，维护；

7.免费为用户提供技术资料；

8.免费培训操作员；

9.免费提供技术咨询；

10.免费为客户提供技术支持。

四、其他服务承诺：

1 .公司计划在用户现场设置售后站，配置专职技术服务人员，储备常用备品备件。

2．二年保修:自设备检定合格之日起,产品免费保修二年。

3．响应时间：1小时响应， 2小时内作出回复。12小时内到达现场。

4．免费安调、免费培训、免费咨询。

5．终身服务：凡公司产品，享受终身技术服务。

6．定期回访：至少每12个月访问一次。

五、服务方式：

1．远程监控：应客户需要，公司可以建立远程数据服务中心，对协议客户上传数据（视频）实时监测、分析，数据（视频）异常，故障报警等情况。

2．诊断预警：数据服务中心凡发现异常情况，由工程师进行诊断，形成分析报告，客户服务中心启动预警服务。

3．远程调试：根据客户提供的故障记录报告，在征得客户许可下，通过远程登陆方式，帮助客户在线解决问题。

4．远程帮助：可以通过EMAIL、电话、传真、手机短信等方式向客户提供咨询，问题解答等服务。

5．现场支持：当远程服务无法解决问题时，公司提供现场技术支持。

云南奔牛衡器有限公司

2023年2月22日